Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INTERAKTYWNE MONITORY DOTYKOWE

| LP | Nazwa przedmiotu | Ilość sztuk | Opis / specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitory | 6 | Wyświetlacz: rozmiar ekranu 65-calowe podświetlenie LED podświetlenie DLED skok pikseli0,124 (poziom) × 0,372 (pion) mm rezolucja3840 × 2160 przy 60 Hz jasność350 cd/m² głębia koloru10 bitów współczynnik kontrastu1200: 1 (Typ.) czas odpowiedzi 6 ms gama kolorów 90% NTSC (CIE1931 (typ.) częstotliwość odświeżania 60 Hz kąt widzenia 178°(poziom)/178°(pion) Wbudowany system: operacyjny Android 8.0 edytor 4-rdzeniowy A73 × 2 + A53 × 2, 1,5 GHz pamięć3 GB wbudowana pamięć 32 GB wbudowana karta sieciowa 100 Mb/s obsługująca routing Ekran: ekran dotykowy na podczerwień szkło AG gładkie szkło punkt dotknięcia20-punktowy wielodotyk czas reakcji na dotyk＜ 10 ms precyzja dotyku±1 mm (≥ 90% powierzchni styku) Funkcja Wewnętrzna: wbudowany głośnik 2 × 16 W bluetooth wbudowany moduł BLE (Bluetooth Low Energy) obsługuje Bluetooth 5.0 i poprzednie wersje WI-FI Berło: wejście Wideo I AudioHDMI IN × 2，MAX 4 K @ 60 Hz, LINE IN × 1 wyjście Wideo I AudioWYJŚCIE HDMI × 1，MAX 4K @ 60 Hz； LINE OUT × 1 interfejs sterowania RS-232 × 1 interfejs sieciowy RJ45 (100Mb/s porty) × 2 interfejs transmisji danych2 porty USB na panelu przednim, 2 porty USB na panelu tylnym Moc: pobór energii< 250 W (pełne obciążenie) zużycie w trybie czuwania 0,5 W Środowisko pracy: temperatura pracy 0℃~40℃ wilgotność pracy 10%~90% wilgotności względnej Ogólny: moc AC 100 V～240 V，50/60 Hz wymiary produktu 1507 × 905 × 86 mm wymiary opakowania (szer. × wys. × gł.)1687 x 1061 x 234 mm waga netto39,86 kg waga brutto50,19 kg Gwarancja: 3 lata Narzędzia do szybkiej diagnostyki monitora: TAK Montaż, uruchomienie oraz szkolenie użytkowników: w cenie |

Sprzęt został opisany przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych Zamawiającemu parametrów funkcjonalnych co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu  posiadającego parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.